## Slide 1
Proxy servers

## Slide 2
Proxy
Een proxy server is een hulpje dat verschillende diensten voor jou kan uitvoeren op internet, zoals
  HTTP
  FTP
  Telnet
  Real Audio
  DNS
  SOCKS

## Slide 3
Werking
De gebruiker stuurt een aanvraag naar het adres en de poort van de proxy
De proxy gaat namens de gebruiker het internet op
De computer op internet stuurt een antwoord terug naar de proxy
De proxy maakt een nieuw antwoordpakket aan en stuurt dat door naar de gebruiker
De computer op internet communiceert enkel via de proxy met de gebruiker.
Tijdens dit proces heeft de proxy de mogelijkheid om in toegangsregels of ACL's (Access Control Lists) na te gaan of een bepaalde actie geoorloofd is of niet.

## Slide 4
Werking in schema
LAN
clients
HTTP Server
www
Proxy Server
1
2
4
3

## Slide 5
Disk cache
Dit is ruimte op de harde schijf van de proxyserver waar tijdelijk bestanden en HTTP documenten worden weggeschreven.
Hiervoor moet een bepaalde grootte in MB opgegeven worden. Wanneer de disk cache vol zit, worden de oudste bestanden vervangen door nieuwe bestanden. Een FIFO (First In First Out) systeem dus.

## Slide 6
Disk cache 2
Doordat de gegevens in de disk cache staan, moeten ze niet opnieuw afgehaald worden van een andere server op het netwerk, maar kunnen ze rechtstreeks van de schijf van de proxy server gehaald worden.Wanneer een tweede gebruiker dus hetzelfde document ophaalt, hoeven we dus niet meer de computer op internet te raadplegen.
Wanneer de proxy server een pagina terug vindt in zijn disk cache, dan spreken we van een HIT. Is dit niet zo, dan spreken we van een MISS.

## Slide 7
Disk cache <> cache
Voor de duidelijkheid: Disk cache heeft niets te maken met de hardware cache van een systeem. (Hardware cache is enkele honderden kiloBytes bv 256kB of 512kB, disk cache is enkele honderden MegaBytes tot Gigabytes).

## Slide 8
Disk cache MISS
LAN
client
HTTP Server
www
Proxy Server
1 http://www.kdg.be/info.htm
2 http://www.kdg.be/info.htm
3 info.htm
MISS

## Slide 9
Disk cache HIT
LAN
client
HTTP Server
www
Proxy Server
1 http://www.kdg.be/info.htm
2 info.htm
info.htm
HIT

## Slide 10
Functie: Client accelerator
De client accelerator of standard proxy cache
  Maakt gebruik van een disk cache om reeds opgehaalde gegevens geen tweede keer te gaan ophalen.

## Slide 11
Functie: HTTP accelerator
De proxy doet dienst als een front-end voor webservers op het lokale netwerk.
Door een HTTP accelerator te gebruiken kunnen we het verkeer op een lokaal netwerk ontlasten.
  De gebruiker die vanuit internet de gegevens van onze lokale webserver wil raadplegen, start geen verbinding op met de eigenlijke webserver maar wel met de HTTP accelerator.

## Slide 12
Functie: HTTP accelerator 2
Gegevens die statisch zijn zoals gewone webpagina's worden vanuit de proxy cache gegeven.
Dynamische gegevens, zoals gegevens die uit databanken worden gehaald, worden rechtstreeks van de webserver gehaald.
De HTTP accelerator heeft ook een firewall functie. Gebruikers van het internet kunnen niet rechtstreeks binnen in het privé netwerk.

## Slide 13
HTTP accelerator bij statische pagina
LAN
Interne HTTP Server
www.web.be
www
Proxy Server als HTTP accelerator
1 http://www.web.be/info.htm
2 info.htm
info.htm
info.htm

## Slide 14
Functie: Hierarchische proxy cache
Deze komt voor in grotere netwerken.
Doel is het zo snel mogelijk ter beschikking stellen van gegevens. De gebruiker vraagt gegevens aan zijn standaard proxy. Wanneer deze de gegevens niet heeft vraagt hij ze aan een volgende proxy, die op zijn beurt weer contact maakt met de volgende proxy, enzovoort.
MISS
  hiërarchisch hoogste proxy vraagt gegevens op.
Proxies geven gegevens aan elkaar door tot aan de proxy die het dichtst bij de gebruiker staat.

## Slide 15
Voordelen
Snelheid: Reeds opgehaalde documenten moeten niet een 2de keer opgehaald worden, ze staan nog in de disk cache van de proxy server
Beveiliging: Vanuit internet ziet men enkel een proxy server staan. Je eigen netwerk blijft verborgen achter de proxy server.
Beveiliging: Een proxy kan gebruik maken van ACL's om verkeer toe te laten of te weigeren.

## Slide 16
Cache principe
Het cache principe van de proxy wordt ook lokaal bij de client toegepast.
  Browsers gebruiken standaard een cache op je schijf (Tempory Internet Files) om bezochte websteks in op te slaan. Wanneer je op een reeds bezochte pagina komt haalt hij deze niet op vanuit Internet maar lokaal vanuit de cache.

## Slide 17
HTTP en FTP cache
Voor de cache van HTTP documenten kan je minimum en maximum grootte bepalen van de bestanden. Je kan ook instellen of je een bestand blijft downloaden, ook al heeft de user op de STOP knop gedrukt.
De cache voor FTP bestanden is gelijkaardig.
Sommige documenten kunnen expliciet als non-cacheble gedefinieerd zijn voor een browser. Wanneer je Refresh of Reload kiest, zal de browser het bericht automatisch als non-cacheble definiëren.

## Slide 18
Validatie van berichten
Is een bericht veranderd sedert het in de cache is gekomen? Twee methoden:
  1. Aanvraag aan de webserver of de pagina intussen veranderd is.
  2. Proxy server kijkt zelf naar de datum en tijdstip van het document
    De 2de methode is de snelste maar geeft mogelijk een verouderd document. Wanneer de gebruiker Reload kiest wordt tóch het nieuwste document van de webserver gehaald.
    Voor de 2de methode kan je een TTL waarde definiëren (Time To Live)
      bv www adressen: 2 uur
      gif files: 7 dagen
      cgi-bin 30 minuten.

## Slide 19
Mail
Lokale mailadressen gaan niet via internet maar worden door de lokale server (niet de proxy server) afgeleverd.
SMTP server opgeven: De proxy moet weten waar hij de mail server voor uitgaande post kan vinden.
POP3 server opgeven: De proxy moet weten van welke server hij post kan binnenhalen.

## Slide 20
SOCKS
SOCKS laat toe dat hosts aan de ene kant van de proxy volledige toegang krijgen tot hosts aan de andere kant van de proxy. De SOCKS server voorziet gebruikersnaam en paswoord, en stuurt data door. SOCKS wordt algemeen gebruikt als een netwerk firewall die interne hosts volledige toegang verleent tot het Internet en de toegang tot de interne hosts afschermt voor het Internet.
  Programma’s zoals putty.exe en telnet kunnen gebruik maken van socks

## Slide 21
SOCKS versies
SOCKS versie 4
  Geen UDP proxy, geen authentificatie, geen DNS resolving (zoekt geen IP bij een onbekende hostnaam)
SOCKS versie 5
  Browsers ondersteunen SOCKS aan de client kant.
  Ondersteuning anonymous FTP (met e-mail adres=paswoord= nobody@)
  username+password in cleartext!
  Automatisch een verbinding leggen naar een ISP

## Slide 22
Socks version 6 -snelheidsverbeteringen
Ondersteuning TCP Fast Open (RFC7413)
  TCP SYN bevat al data, eerste ACK bevat al een antwoord
0-RTT ondersteuning (Zero Round Trip Time)
  Bij een Pre Shared Key wordt deze sleutel gebruikt om al tijdens de TLS handshake geencrypteerde data te versturen
    Dat noemt men early data
Socks wacht niet op de authenticatie van de client maar opent alvast een socket

## Slide 23
ICP Internet Cache Protocol
Proxy servers zijn opgebouwd in een watervalstructuur (een boomstructuur eigenlijk).
  Jou proxy kijkt of een naburige of hoger gelegen proxy server reeds bepaalde documenten heeft.
  Men spreekt van cascading proxies of hierarchische proxy's.
De communicatie tussen proxy servers gebeurt met het ICP of Internet Cache Protocol.

## Slide 24
Voordelen ICP
Een aanvraag gebeurt via verschillende proxies (verdelen het werk)
De snelste proxy geeft antwoord
Slecht ingestelde of niet werkende proxies worden gedetecteerd.
Squid (de meest gebruikte proxy server op Unix/Linux systemen) ondersteunt ICP

## Slide 25
Begrippen bij ICP
Neighbour: proxy server die samenwerkt met je proxy server
Parent: proxy server op een hoger niveau
De proxy server kan aan een nabijgelegen proxyserver vragen of hij bijvoorbeeld al een bepaalde pagina opgevraagd heeft. Is dit zo dan spreken we van een HIT. Is dit niet zo, dan spreken we van een MISS.

## Slide 26
ICP: communicatie met de parent
De parent heeft een cache waarin geraadpleegde pagina's en bestanden worden bijgehouden. Mogelijke opties:
    authenticatie: kiezen of de parent ook authenticatie doet (dus username en paswoord moet bijhouden)
    HTTPS (secure HTTP): kiezen of dit door jou of door de parent proxy wordt opgevangen
    Ondersteuning van GET en POST opdrachten. Een POST stuurt de data die je invult bij een CGI, perl, PHP of ASP script achteraf onzichtbaar voor de gebruiker op. Een GET stuurt alle gebruikersdata mee met de URL (als optie). bv. http://mail.yahoo.com/mail.asp?user:jan?pass:ok
    Ondersteuning FTP

## Slide 27
Interfaces naar proxyserver
Secure: De interfaces van het lokale netwerk waarvoor je de proxy diensten voorziet
Insecure: Normaal gezien uw modem connectie of netwerk connectie naar Internet

## Slide 28
Logs
Security logs
Error logs met verkeerde paswoorden
Onveilige ip-nummers
Standaard wordt elke opgevraagde pagina gelogd.

## Slide 29
ACL’s (toegangsregels)
Blokkeren of toelaten:
  van bepaalde IP-nummers of ranges
  van bepaalde interfaces (netwerkkaart/modem)
  van het verkeer op bepaalde tijdstippen
  van bepaalde URL's
  van bepaalde types bestanden (zip, gif, mpg, html,...)
  van services (icp, http, https, ftp, telnet, socks, real audio)

## Slide 30
Referenties
TCP Fast Open
  https://tools.ietf.org/html/rfc7413
SOCKS Protocol Version 6;
  https://tools.ietf.org/html/draft-olteanu-intarea-socks-6-02
Squid Configuration
  http://www.squid-cache.org/Doc/config/
0-RTT Handshake
  https://ldapwiki.com/wiki/0-RTT%20Handshakes