## Slide 1
Vyos IPv6 configuratie

## Slide 2
Interface configuratie IPv6
Stateless Autoconfiguration (DHCPv6)
  set interfaces ethernet eth1 ipv6 address autoconf
Global address
  set interfaces ethernet eth1 address '2001:1111:1111:4567::1/64'
EUI address (MAC ingevuld)
  set interfaces ethernet eth1 ipv6 address eui 'fc00:1111:1111:::/64'

## Slide 3
DHCPv6
Opgelet! Dit is GEEN Router Advertisement
DHCPv6 range
  set subnet 2001:1111:1111:4567::/64 start 2001:1111:1111:4567::100 stop 2001:1111:1111:4567::200
Domain search
  set subnet 2001:1111:1111:4567::/64 domain-search kdg.be
DNS (google)
  set subnet 2001:1111:1111:4567::/64 name-server 2001:4860:4860::8844

## Slide 4
Router Sollicitation /Advertisement
1. Router Sollicitation (RS)
  ICMPv6 router sollicitatie bericht (type 133)
  bron is FE80::met mac adres achteraan
  doel is All routers multicast address FF02::2
2. Router Advertisement (RA)
  ICMPv6 router ICMPv6 advertisement (type 134)
  bevat IP add, Lifetime
  doel is All nodes multicast address FF02::1

## Slide 5
Router Advertisements Flags
A-bit – Autonomous Address Autoconfiguration Flag
  node moet stateless address assignment doen (RFC 4862)
L-bit – On-Link Flag
  prefix in de RA is het lokale IPv6 adres
M-bit – Managed Address Config Flag
  host moet stateful DHCPv6 (RFC 3315) gebruiken
O-bit – Other Config Flag
  host krijgt nog andere informatie zoals DNS via DHCPv6 (RFC 3736)

## Slide 6
Router Advertisement: Cur Hop Limit
Vyos: cur-hop-limit
  0-255 (8bit)
  Maximaal aantal routers (hops) dat een pakket mag tegenkomen eer het mag weggegooid worden
  0 is ongedefinieerd

## Slide 7
Router Advertisement: "Managed address configuration" flag
Vyos: managed-flag
  true/false
  managed betekent dat alle informatie via DHCPv6 verkregen wordt

## Slide 8
Router Advertisement: "Other configuration" flag
Vyos: other-config-flag
  true/false
  True telt niet mee wanneer managed op true staat
  Extra informatie zoals DNS informatie wordt vanuit DHCPv6 gehaald

## Slide 9
Router Advertisement: Router Lifetime
Vyos: default-lifetime
  0-65535 (16 bit)
  Aantal seconden dat een router de default router blijft
  0 router is geen default router

## Slide 10
Router Advertisement: Reachable Time
Vyos: reachable-time
  32 bit
  Aantal milliseconden dat verondersteld wordt dat een Neighbour bereikbaar blijft na een bevestiging van bereikbaarheid.
  0 is ongedefinieerd

## Slide 11
Router Advertisement: Retrans Timer
Vyos: retrans-timer
  32 bit
  Tijd tussen heruitzending van Neighbour sollicitations
  0 is ongedefinieerd

## Slide 12
Router Advertisement: MTU
Vyos: link-mtu
  32 bit
  Maximum Transfer Unit geeft het aantal octets aan dat op een link kan worden doorgestuurd (1280 minimum)
  0 is ongedefinieerd

## Slide 13
Router Advertisement Prefix: Prefix
Prefix Length
  Meestal krijg je van een provider een /48 en geef je aan je clients een /64
  bv set router-advert prefix 2001:1111:1111:4567::/64

## Slide 14
Router Advertisement Prefix: on-link flag (de L-bit)
Vyos: on-link-flag
  true/false
  De meegegeven adressen zijn beschikbaar op deze link
  Bij false mag er NIET van uit gegaan worden dat de adressen NIET op de link beschikbaar zijn

## Slide 15
Router Advertisement Prefix: autonomous address-configuration flag
Vyos: autonomous-flag
  true/false
  true: prefix kan gebruikt worden voor stateless autoconfiguration

## Slide 16
Router Advertisement Prefix: Valid Lifetime
Vyos: valid-lifetime
  32 bit
  Tijd in seconden dat een prefix geldig blijft op een link

## Slide 17
Router Advertisement Prefix: Preferred Lifetime
Vyos: preferred-lifetime
  32 bit
  Tijd dat een prefix geldig blijft op een link
  Het verschil met de valid-lifetime is de tijd die kan gebruikt worden om een nieuw adres aan te vragen

## Slide 18
Router Advertisement: Extra Vyos opties
Vyos: default-preference
  low, medium of high
  Voorrang voor de router
  set interfaces ethernet eth0 ipv6 router-advert default-preference high

## Slide 19
Router Advertisement: Extra Vyos opties
Vyos: name-server
  set interfaces ethernet eth0 ipv6 router-advert 2001:1111:1111:4567::/64 name-server 2001:4860:4860::8888

## Slide 20
Router Advertisements ontvangen
Als root op vyos volgende kernel-parameter instellen:
sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra=2

## Slide 21
Referenties
https://wiki.vyos.net/wiki/IPv6
https://wiki.vyos.net/wiki/IPv6_Router_Advertisements
https://tools.ietf.org/html/rfc4861#section-4.2